## Slide 1: Compressor de Imagens Utilizando Wavelets, QV e Codificador Aritmético
Universidade Federal Do Rio De Janeiro
Programa de Engenharia Elétrica
Compressão de Imagens
Victor Raposo Ravaglia De Oliveira

## Slide 2: Visão Geral
Treinamento
Avaliação
Codificação
Decodificação

## Slide 3: Treinamento
Para cada imagem do conjunto de treinamento:
  Remover a média
  Separar em sub-bandas (análise)
  Agrupar sub-bandas de mesmo nível e frequência
LBG com método de Divisão para a inicialização dos vetores
Cada subbanda tem sua própria configuração de tamanho de codebook e bloco
8 imagens de treino
Remove média
8 x LLL
8 x LHL
...
8 x HH
Análise
N0 CB
N1 CB
N9 CB
...
LBG

## Slide 4: Avaliação
Para cada imagem do conjunto de treinamento:
  Para cada sub-banda:
    Avaliar desempenho de cada codebook: MSE e R
R teórico ou prático
Guardar o desempenho médio de cada codebook para cada sub-banda
Guardar histograma de cada codebook
Apenas necessário calcular uma vez
MSE
R

## Slide 5: Codificação, decisão do codebook
Para cada sub-banda:
  Selecionar o melhor codebook com o Lagrangiano para a imagem de teste:
      J = MSE + R
  Duas possibilidades:
    R teórico ou R após a codificação do conjunto de treino
  Codebook com menor J é utilizado para a sub-banda

## Slide 6: Codificação, codificador aritmético
Cabeçalho contendo a média da imagem e o codebook utilizado para cada sub-banda
Para cada sub-banda um histograma fixo que foi obtido com as taxas do conjunto de treino

## Slide 7: Decodificação
Leitura do cabeçalho
Decodificação com o histograma fixo por subbanda
Síntese
Soma da média

## Slide 8: Resultados, conjunto de testes

## Slide 9: Testes, reconstrução:
R: 0.52bpp, PSNR: 31.2 dB
R: 0.53bpp, PSNR: 27.43 dB

## Slide 10: Testes, reconstrução:
R: 1.22bpp, PSNR: 20.8 dB
R: 0.88bpp, PSNR: 25.59 dB