## Slide 1: Compressor de Imagens Utilizando Wavelets, QV e Codificador Aritmético
Universidade Federal Do Rio De Janeiro
Programa de Engenharia Elétrica
Compressão de Imagens
Victor Raposo Ravaglia De Oliveira

## Slide 2: Visão Geral
Treinamento
Avaliação
Codificação
Decodificação

## Slide 3: Treinamento
Para cada imagem do conjunto de treinamento:
  Remover a média
  Separar em sub-bandas (análise)
  Agrupar sub-bandas de mesmo nível e frequência
LBG com método de Divisão para a inicialização dos vetores
8 imagens de treino
Remove média
8 x LLL
8 x LHL
...
8 x HH
Análise
160 CB
160 CB
160 CB
...
LBG

## Slide 4: Treinamento, configuração dos codebooks
Dimensões dos blocos:
        [1,1]
        [1,2]
        [2,1]
        [2,2]
        [1,4]
        [4,1]
        [2,4]
        [4,2]
        [4,4]
        [1,8]
        [8,1]
        [2,8]
        [8,2]
        [4,8]
        [8,4]
        [8,8]
Dimensões do Codebook:
      16
      32
      64
      128
      256
      512
      1024
      2048
      4096
      8192

## Slide 5: Avaliação
Para cada imagem do conjunto de treinamento:
  Para cada sub-banda:
    Avaliar desempenho de cada codebook: MSE e R
Guardar o desempenho médio de cada codebook para cada sub-banda
Apenas necessário calcular uma vez
MSE
R
Para cada sub-banda


## Slide 6: Codificação, decisão do codebook
Para cada sub-banda:
  Obter o fecho convexo dos desempenhos obtidos na etapa de avaliação (treino)
    Para cada ponto do fecho, calcular o custo Lagrangiano para a imagem de teste:
      J = MSE + R
  Codebook com menor J é utilizado para a sub-banda

## Slide 7: Codificação, codificador aritmético
Cabeçalho contendo a média da imagem e o codebook utilizado para cada sub-banda
Para cada sub-banda um histograma adaptativo de tamanho diferente (depende do tamanho do codebook)

## Slide 8: Decodificação
Leitura do cabeçalho
Síntese
Soma da média

## Slide 9: Resultados, média

## Slide 10: Resultados, conjunto de testes

## Slide 11: Testes, reconstrução:
Lambda: 200, PSNR: 22.3 dB, R: 0.58
Lambda: 25, PSNR: 29.5 dB, R: 1.51
Lambda: 5, PSNR: 35.2 dB, R: 3.1

## Slide 12: Testes, reconstrução:
Lambda: 200, PSNR: 22.8 dB, R: 0.71
Lambda: 25, PSNR: 28.8 dB, R: 2.21
Lambda: 10, PSNR: 38.7 dB, R: 3.01

## Slide 13: Testes, reconstrução:
Lambda: 200, PSNR: 25.2 dB, R: 0.56
Lambda: 25, PSNR: 29.0 dB, R: 0.91
Lambda: 2.5, PSNR: 44.7 dB, R: 3.03

## Slide 14: Testes, reconstrução:
Lambda: 100, PSNR: 29.1 dB, R: 0.58
Lambda: 25, PSNR: 31.3 dB, R: 0.82
Lambda: 5, PSNR: 37.3 dB, R: 2.16

## Slide 15: Testes, reconstrução:
Lambda: 100, PSNR: 22.2 dB, R: 1.84
Lambda: 25, PSNR: 34.2 dB, R: 2.81
Lambda: 10, PSNR: 36.6 dB, R: 3.46